Mécatronique	2015 / 2016
Correction TD Machine I
Prise en main Arduino, Interface Serial et entrées analogiques

Partie 1 :

1. Installation : Suivre les instructions du TD
2. Réaliser le tuto Blink

int led1 = 13; / void setup() { / pinMode(led1, OUTPUT); / } / void loop() { / digitalWrite(led1, HIGH); / delay(1000); / digitalWrite(led1, LOW); / delay(1000); / }

Voir la vidéo (TD1_1_1.MOV)

Rajouter led2
On rajoute la led 2 sur la pine 12
int led1 = 13; / int led2 = 12; / void setup() { / pinMode(led1, OUTPUT); / pinMode(led2, OUTPUT); / } / void loop() { / digitalWrite(led1, HIGH); / digitalWrite(led2, LOW); / delay(1000); / digitalWrite(led1, LOW); / digitalWrite(led2, HIGH); / delay(1000); / }

Voir la vidéo (TD1_1_2.MOV)

Partie 2 :
Utilisation de l'interface Serial Arduino

Hello Arduino !
void setup() { / Serial.begin(9600); / delay(1000); / Serial.println(''Hello Arduino '') ; / } / void loop() { / }

Afficher le numéro de la led!
int led1 = 13; / int led2 = 12; / void setup() { / Serial.begin(9600); / pinMode(led1, OUTPUT); / pinMode(led2, OUTPUT); / } / void loop() { / digitalWrite(led1, HIGH); / digitalWrite(led2, LOW); / Serial.println("led1"); / delay(1000); / digitalWrite(led1, LOW); / digitalWrite(led2, HIGH); / Serial.println("led2"); / delay(1000); / }

Morse
int led1 = 13; / short morseTable [26][5] = { / {1,2,0,0,0}, // A / {2,1,1,1,0}, // B / {2,1,2,1,0}, // C / {2,1,1,0,0}, // D / {1,0,0,0,0}, // E / {1,1,2,1,0}, // F / {2,2,1,0,0}, // G / {1,1,1,1,0}, // H / {1,1,0,0,0}, // I / {1,2,2,2,0}, // J / {2,1,2,0,0}, // K / {1,2,1,1,0}, // L / {2,2,0,0,0}, // M / {2,1,0,0,0}, // N / {2,2,2,0,0}, // O / {1,2,2,1,0}, // P / {2,2,1,2,0}, // Q / {1,2,1,0,0}, // R / {1,1,1,0,0}, // S / {2,0,0,0,0}, // T / {1,1,2,0,0}, // U / {1,1,1,2,0}, // V / {1,2,2,0,0}, // W / {2,1,1,2,0}, //X / {2,1,2,2,0}, //Y / {2,2,1,1,0} //Z / }; / void allumerLed(int temp){ / digitalWrite(led1, HIGH); / delay(temp * 500); // chauqe unité représente 1/2 seconde / digitalWrite(led1, LOW); / } / void sendMorse(char c){ / int nbr; / short i; / nbr = c-65; //table Ascii / if ((nbr >=0 ) && (nbr <=26)){ / for( i=0; i<5; i++){ / allumerLed(morseTable[nbr][i]); / delay(500); //attendre 1/2 seconde entre chaque signale / } / } / } / void setup(){ / Serial.begin(9600); / pinMode(led1, OUTPUT); / digitalWrite(led1, LOW); / } / void loop(){ / if(Serial.available() > 0){ / char c='\0'; / if (Serial.available()){ / delay(2);//Pour laisser le temps au buffer / c =Serial.read(); / sendMorse(c); / } / Serial.print("Message envoye:"); / Serial.println(c); / } / }

Voir vidéo (TD1_2_3.MOV)

Partie 3 :
1. Question : a quoi sert la résistance de 1k Ω : Résistance de tirage ou résistance de rappel :
  située entre la source d'alimentation et une ligne, et qui amène délibérément cette même ligne soit à l'état haut (1 en électronique numérique) pour une résistance de tirage, soit à l'état bas (0 logique) pour une résistance de rappel. (wikipedia )
2. Afficher sur la console série la valeur obtenue sur A0.
const int analogInPin = A0; / int sensorValue = 0; / void setup() { / Serial.begin(9600); / } / void loop() { / sensorValue = anaalogRead(analogInPin); / Serial.print("sensor = " ); / Serial.println(sensorValue); / delay(500); / }

1. Remplacer la photorésistance par le potentiomètre
...

Partie 4 :
Écrire un programme pour que la led(led1) s’allume proportionnellement à la chute de luminosité :
const int sensorPin = A0; / const int led1 = 9; / int sensorValue = 0; / void setup() { / // turn on LED to signal the start of the calibration period: / pinMode(13, OUTPUT); / digitalWrite(13, HIGH); / } / void loop() { / sensorValue = analogRead(sensorPin); / sensorValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); / sensorValue = constrain(sensorValue, 0, 255); / analogWrite(led1, sensorValue); / }

Calibrer
const int sensorPin = A0; / const int led1 = 9; / int sensorValue = 0; / int sensorMin = 1023; / int sensorMax = 0; / void setup() { / pinMode(13, OUTPUT); / digitalWrite(13, HIGH); / while (millis() < 5000) { / sensorValue = analogRead(sensorPin); / if (sensorValue > sensorMax) { / sensorMax = sensorValue; / } / if (sensorValue < sensorMin) { / sensorMin = sensorValue; / } / } / digitalWrite(13, LOW); / } / void loop() { / sensorValue = analogRead(sensorPin); / sensorValue = map(sensorValue, sensorMin, sensorMax, 0, 255); / sensorValue = constrain(sensorValue, 0, 255); / analogWrite(led1, sensorValue); / }

Voir vidéo (TD1_4_2)